Bodovací systém pre lietadlá - Vitriňáčik

Model musí byť postavený v pozícii "pripravený k štartu" čiže môže mať otvorenú kabínu, vysunuté klapky/sloty (iba ak sú oddelené v rámci stavebnice) a rozhýbané ovládacie plochy. Nie sú povolené žiadne odkryté detaily okrem priestorov posádky. Je povolené použiť PUR, alebo plechové doplnky, ktoré sú súčasťou stavebnice, prípadne výnimky ktoré sú uvedené nižšie.

Povolené úpravy: priestorov posádky, rozhýbané ovládacie plochy (krídielká, výškovky, smerovky), vyvŕtané alebo z ihiel vyrobené hlavne a pitotové trubice, výplety, anténne lanká, pozičné svetlá, nitovanie a prerytie.

Povolené doplnky: plechy v priestoroch posádky, PUR - priestory posádky, kolesá, výfuky, hlavne, kovové hlavne, podložka

Pri použití povolených doplnkov nad rámec obsahu stavebnice, je tieto nutné zdokladovať stavebným návodom.

Rozhodcovia pri hodnotení používajú rukavice a ako podložku zrkadlo.  Manipulácia s modelom je obmedzená na nevyhnutné minimum. Súťažiaci má možnosť požiadať o hodnotenie bez otáčania modelu, resp. bez manipulácie s modelom počas hodnotenia.

Povinná dokumentácia:

1.stavebný návod modelu + stavebný návod prípadných povolených doplnkov                                                                                                                                                                                                                  2. schéma kamufláže, alebo fotografie konkrétneho stroja                                                                                                                                             3. viac pohľadový technický výkres s vysunutým podvozkom a pohľadom spredu (pokiaľ ho neobsahuje návod),                                                                                         alebo fotografie skutočného stroja z takých pozícii, aby bolo možné posúdiť geometriu

Žiadna ďalšia dokumentácia nie je potrebná, zhoda zo vzorom sa porovnáva so stavebným návodom a schémou kamufláže.

Pri zložitejších konštrukciách, odporúčame priložiť fotografiu, alebo jasnú písomnú inštrukciu, ako model bezpečne uchopiť. Súťažiaci má právo na "nedotknuteľnost" modelu, ak o ňu požiada priloženou a jasne viditeľnou písomnou informáciou. Rozhodcovia rešpektujú žiadosť súťažiaceho a manipuláciu s modelom obmedzia na dva úkony, prenesenie modelu na rozhodcovský stôl a po hodnotení prenesenie späť na súťažný stôl. Modelu sa počas hodnotenia vôbec nedotýkajú. Keďže je ale týmto obmedzená možnosť hodnotiť spodnú časť modelu z pohľadu čistoty stavby, zhotovenia povrchu, prevedenia patiny, povrchových detailov, prípadne podvozku, či hnacieho ústrojenstva, model automaticky stráca po 3 body v geometrii,  čistote stavby a po 1 bode v každej kategórii hodnotenia detailov, pri ktorej došlo k obmedzeniu rozhodcov, resp. nekompletnému hodnoteniu.

I. GEOMETRIA                                                                                                                                               15 b

II. ČISTOTA STAVBY                                                                                                                                                      15 b

III. KAMUFLÁŽ A POVRCH                                                                                                                                           30 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                        III.1 - zhotovenie povrchu                                                                                                                                           11 b                                          III.2a - výsostné označenie, nápisy, symboly                                                                                                             3 b                                              III.2b - popisy, chodníčky                                                                                                                                               2 b III.3a - patina vzniknutá zašpinením                                                                                                                            5 b  III.3b - patina vzniknutá opotrebením                                                                                                                        5 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              III.4 - zhoda kamufláže s originálom                                                                                                                           4 b

IV. DETAILY

IV.1  POVRCHOVÉ DETAILY                                                                                                                                        13  b IV.1a - pohyblivé časti a drobné detaily                                                                                                                     7 b                                                                                                                                                    IV.1b - povrch konštrukcie                                                                                                                                           6 b

IV.2  PRIESTORY POSÁDKY                                                                                                                                           6 b

IV.3  MOTORY A ICH SÚČASTI                                                                                                                                      5 b

IV.3a - súčasti motorov                                                                                                                                                  3 b                                                                                                                                                                         IV.3b - motory                                                                                                                                                                 2 b

IV.4  VÝZBROJ A VÝSTROJ                                                                                                                                              8 b

IV.5  PODVOZOK                                                                                                                                                      6 b

IV.6 CELKOVÝ DOJEM                                                                                                                                                     2 b

Najnižšou mierkou je 0, 5 bodu.                                                                                                                  spolu 100b

Výklad bodovacieho systému - Vitriňáčik

Bodovací systém zohľadňuje vyššiu prácnosť a náročnosť pri stavbe zložitých konštrukcií a detailnejších modelov pomocou voľby referenčných modelov. Za referenčné modely sa považujú tie modely, ktoré sú z konštrukčného hľadiska predlohy, teda originálu stroja, konštrukčne najnáročnejšie/najjednoduchšie a ktoré sú zároveň na prvý pohľad z kvantitatívneho hľadiska najdetailnejšie/najmenej detailné. Čiže majú v príslušnej kategórii detailov potenciál získať plný počet bodov a naopak najnižší počet bodov.  Ako referenčná môže byť v každej kategórii detailov určená úplne iná dvojica modelov, zároveň  je bodový rozdiel medzi referenčnými modelmi pre každú príslušnú kategóriu detailov stanovený zvlášť.

Výber referenčných modelov je potrebný pre nastavenie dosiahnuteľného maxima bodov, ktoré slúži ako systémový nástroj pre rozhodcov, aby vedeli ešte pred samotným zahájením hodnotenia konkrétnych detailov nastaviť odstupňovanie prácnosti z hľadiska konštrukčnej náročnosti predlohy, prípadne kvantitatívneho hľadiska detailnosti modelu, bez možnosti ďalšieho prihliadania počas hodnotenia. To znamená, že rozhodcovia počas hodnotenia detailov konkrétneho modelu, pomocou referenčných modelov,  nastavia v každej príslušnej kategórii detailov dosiahnuteľné maximum bodov pre tento práve hodnotený model a to citlivo, odstupňujúc po 0,5 bode. Preto jeden model ma štartovaciu čiaru v konkrétnych detailoch napríklad 7 b, ďalší 6,5 b a ďalší len 6 b... Ďalej sa už body len  strhávajú, za nedostatky v remeselnom prevedení a v zhode so stavebným návodom.

Pre príklad, hodnotenie priestorov posádky. Pri otvorených priestoroch posádky je  bodový rozsah 4,5-6b, pri zatvorených je bodový rozsah 3-4b.

Pri účasti týchto modelov: Spitfire, Fw 190A, Spitfire (zatvorený kokpit), F-18C, Nieuport 11, Bf 110,  B-25, Bf 109G, B-25 (zatvorený kokpit), F-15E, Bf 109G (zatvorený), F-15E (zatvorený kokpit), Bristol F.2B nastavia rozhodcovia dosiahnuteľné maximum bodov pre jednotlivé modely takto:

Spitfire  -5,5b,  Fw 190A -5 b,  Spitfire (zatvorený) -3b, F-18C -5,5b, Nieuport 11 –4,5b, Bf 110 -6b, B-25 -6b, Bf 109G -5 b, B-25 (zatvorený kokpit) -4b, F-15E -6b, Bf 109G (zatvorený) -3b, F-15E (zatvorený kokpit) -3,5b, Bristol F.2B -5,5b

Nastavenie dosiahnuteľného bodového maxima závisí od zúčastnených modelov, takže sa môže pri inej konkurencii modelov meniť . Aby neprichádzalo k neprimeranému zohľadneniu prácnosti, bodový rozsah sa v plnej miere použije iba vtedy, ak je medzi zúčastnenými modelmi taký veľký rozdiel v konštrukčnej náročnosti či detailnosti, že je potrebne využiť celý rozsah a naopak, sa v plnej miere nevyužije vtedy, keď je v konštrukčnej náročnosti medzi zúčastnenými modelmi minimálny rozdiel.

Keďže pri účasti týchto modelov: Spitfire, Fw 190A, Spitfire (zatvorený kokpit), F-18C, Nieuport 11, Bf 109G, Bf 109G (zatvorený), F-15E (zatvorený kokpit), Bristol F.2B je menší rozdiel v konštrukčnej náročnosti priestorov posádky u jednotlivých modelov, vychádzajú rozhodcovia z dosiahnuteľného maxima bodov v rozsahu 5-6b a pri zatvorených 3,5-4b  a nastavia dosiahnuteľné maximum bodov pre jednotlivé modely takto:

Spitfire  -6 b,  Fw 190A -5,5b,  Spitfire (zatvorený) -3,5b, F-18C - 6b, Nieuport 11 - 5b, Bf 109G -5,5b, Bf 109G (zatvorený) - 3,5b, F-15E (zatvorený kokpit) - 4b, Bristol F.2B - 6b

Pri detailoch sa hodnotí remeselná úroveň vyhotovenia, podrobnosť a správnosť  prevedených detailov, použitej výzbroje, a výstroje na základe zhody so stavebným návodom. Nie je povinnosť doložiť podklady detailov. Jediným podkladom je stavebný návod modelu a stavebný návod od prípadných povolených doplnkov. Body resp. dosiahnuteľné maximum bodov za detaily sa pre danú kategóriu detailov rozhodcami najprv pridelí a následne sa body strhávajú za nedostatky v úrovni vyhotovenia, či nedostatočnú zhodu so stavebným návodom. Body sa strhávajú v rozsahu 0,5 – 2 b za každý, jednotlivý nedostatok, podľa jeho úrovne.  Dodatočne zistené nedostatky v geometrii, alebo čistote stavby detailov, sa nestrhávajú v týchto detailoch, ale mínusové body sa strhnú v bodoch I. a II.

Tak isto je systémovo hodnotená prácnosť pri zhotovení povrchu - kamufláže, ktorá je odstupňovaná dosiahnuteľným bodovým maximom v rozsahu 8,5 - 10b podľa . náročnosti. Ak má model viacero farebných doplnkov, prípadne iným spôsobom náročnú kamufláž (škvrny, hady, komplikovaný tvar farebných polí)  môžu rozhodcovia prideliť   0,5 – 1 bod navyše.

Ďalšie 2 body môžu rozhodcovia prideliť v jedinej subjektívne hodnotenej kategórii a to v celkovom dojme. Rozhodcovia na základe svojho subjektívneho názoru pridelia body modelu, ktorý sa im po stránke vyváženosti celkového prevedenia, prevedením patiny, detailov, prípadnej podložky, alebo zvolením zaujímavej, či exotickej predlohy, alebo kamufláže páči. Okrem celkového dojmu rozhodcovia na nič neprihliadajú, riadia sa výlučne dosiahnuteľným bodovým maximom..

Postup  hodnotenia rozhodcov:

Prvoradou úlohou rozhodcov je, prezrieť si pred samotným zahájením hodnotenia  všetky modely a v súlade s bodovacím systémom si ku jednotlivým kategóriám detailov, priradiť referenčné modely, ktoré si hlavný rozhodca zapíše do poznámky v bodovacom hárku.  Počas hodnotenia je úlohou hlavného rozhodcu viesť hodnotenie, informovať ostatných rozhodcov v akom rozpätí sa body strhávajú. Po dohode s ostatnými rozhodcami, zapísať do poznámky ku konkrétnym kategóriám detailov, dosiahnuteľné bodové maximum pre daný model  a zapisovať si strhnuté body za nedostatky ( pri väčších nedostatkoch uviesť ich stručný popis ). Hlavný rozhodca si zapisuje k jednotlivým kolónkam do poznámky v hodnotiacom liste  tieto mínusové body  a až po ukončení celého hodnotenia ich spočíta a odpočíta od nastaveného maxima v jednotlivých kategóriách. Výsledné body spočíta ( v prípade že je na tento úkon určená ďalšia osoba, spočítavanie výsledných bodov nevykonáva). Úlohou ostatných rozhodcov  je najmä nachádzať  nedostatky, chyby,  porovnávať na základe dokumentácie zhodu so vzorom, všetky chyby, nedostatky či nedokonalosti remeselného prevedenia bodovo ohodnotiť a hlásiť hlavnému rozhodcovi. Body sa zapíšu na základe dohody rozhodcov. Ak sa stane, že sa nevedia zhodnúť na výške strhnutých bodov, hlavný rozhodca vypočíta ich priemer,  ten zaokrúhli na 0,5b a zapíše.

Pre zrýchlenie celého procesu a hlavne obmedzenie manipulácie s modelom na minimum, je  spojené hodnotenie geometrie, obrysovej a tvarovej presnosti,  čistoty stavby, prevedenia kamufláže, markingu až po zhodu kamufláže so vzorom, do jedného komplexného úkonu tak, aby zbytočne nedochádzalo k opakovanému prezeraniu tých istých časti a zbytočnej manipulácii s modelom. V praxi to znamená, že ako prvé sa vykoná hodnotenie geometrie hlavných častí (bez detailov), následne komplexné hodnotenie modelu z vrchu. Čiže rozhodcovia postupne a dôkladne prezerajú celý model najskôr zvrchu  s tým, že hlásia všetky zistené a ohodnotené nedostatky bez striktného dodržiavania poradia jednotlivých kategórií v bodovacom liste. Po otočení modelu jedným z rozhodcov sa vykoná komplexné hodnotenie modelu zo spodku, vrátane všetkých detailov ( podvozok, motor, výzbroj atď. ). Na záver sa vykoná hodnotenie všetkých detailov zvrchu ( motor a jeho sučasti, priestory posádky, výzbroj  a pod. ). Takže s modelom sa počas hodnotenia manipuluje iba 1x !!! pri komplexnom hodnotení spodku modelu, vrátane hodnotenia detailov.

I.GEOMETRIA                                                                                                                                                                                                       15 b

Body sa strhávajú za odchýlky voči priloženej dokumentácií a to v rozsahu 0,5 - 2 b za každý, jednotlivý nedostatok, podľa stupňa nepresnosti

Posudzuje sa správnosť uhlov a presná vzájomná poloha konštrukčných častí stroja. Krídiel, VCHP, ZCHP, prídavných nosných a stabilizačných plôch a všetkých detailov. Tvarová presnosť, pozičná a rozmerová správnosť rytia panelov, nitovania, prípadné špecifické odchýlky sa posudzujú iba v prípade, že sú prevedené nad rámec stavebnice.                                                                  .                                                                                                                      .

II. ČISTOTA STAVBY                                                                                                                                                                                             15 b

Body sa strhávajú v rozsahu 0,5 – 2 b za každý, jednotlivý nedostatok, podľa jeho úrovne.

Posudzuje sa čistota prevedenia povrchu,  čistota prevedenia  krytov priestorov posádky a všetkých detailov, ešte pred samotnou povrchovou úpravou.  Lepenie, tmelenie, brúsenie a leštenie hlavných lepených spojov, stopy po lepidle, škrabance, prepadliny, praskliny, začistenie deliacich rovín, krivé, nerovnomerné, nedotiahnuté/pretiahnuté či zdvojené rytie panelov, nitovanie, krivé alebo nerovnomerné plátovanie plechov, plátnový poťah, zaškrabávanie.

III. KAMUFLÁŽ A POVRCH                                                                                                                                                                                   31b Posudzuje sa kvalita zhotovenia povrchu, označenia, patiny a zhoda kamufláže s originálom.

III.1 - zhotovenie povrchu  - body sa strhávajú                                                                                                                                             11 b

Posudzuje sa podľa náročnosti zvládnutie zvolenej kamufláže z pohľadu kvality a čistoty nástreku. Chyby ako mastné fľaky,  obtlačky prstov, prestrieknutie, krupička/pomaranč, rámovanie kabín, škvrny po riedidle, prestriekanie odlúpenej farby, nečistoty a prachové zrnká zafixované v povrchu, atď. Zahŕňa sa sem i hodnotenie zosvetlenia resp. modulácie povrchu modelu. Ak má model viacero farebných doplnkov ( rozlišovacie farebné doplnky, opravy povrchu), alebo iným spôsobom náročnú kamufláž (škvrny, hady, komplikovaný tvar farebných polí)  rozhodcovia zvážia výšku percentuálneho podielu týchto doplnkov, na celkovej kamufláži, alebo náročnosť zvolenej kamufláže a môžu prideliť modelu 0,5 - 1 bod navyše, takže pri posudzovaní kvality prevedenia kamufláže, môžu vychádzať z  bodového maxima vyššieho o 0,5-1 bod.

Dosiahnuteľné maximum bodov 8,5-10b sa určí v závislosti od počtu farebných polí, resp. náročnosti zhotovenia povrchu

- jednofarebná kamufláž                                                                                                                                                                                 8,5 b - dvojfarebná kamufláž                                                                                                                                                                                        9 b                                                              - trojfarebná kamufláž                                                                                                                                                                                       9,5b - viacfarebná kamufláž, NMF                                                                                                                                                                            10 b

III.2 - výsostné označenie, popisy - body sa strhávajú v rozsahu 0,5b – 1 b za každý, jednotlivý nedostatok podľa ich úrovne     5 b

Posudzuje sa kvalita vyhotovenia ako súmernosť, vycentrovanie, priľnutie (striebrenie), splynutie s povrchom (schodíky, kopírovanie rytia a nitovania), tvarová, rozmerová a pozičná presnosť  označenia, popisov, nápisov a symbolov.

III.2a - výsostné označenie, nápisy, symboly, sériové čísla                                                                                                                         3 b                                              III.2b - popisy, chodníčky (podľa množstva u konkurenčných modelov od 0,5-2b)                                                                               2 b

III.3 - patina - Zašpinenie/opotrebenie - body sa pridávajú                                                                                                                      10 b

Posudzuje sa citlivosť, logickosť, realistickosť, všestrannosť a kvalita vypracovania patiny. Body sa prideľujú za jednotlivé prvky patiny, takže ich je možné získať iba v prípade, ak ich má model aj prevedené.

III.3a - patina vzniknutá zašpinením                                                                                                                                                                5 b -očadenie, únik prevádzkových tekutín, stekance, blato, prach - body sa pridávajú (5x1b)                                               .                                                      III.3b - patina vzniknutá poškodením                                                                                                                                                              5 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -vyblednutie povrchu, olúpanie/odretie/škrabance - body sa pridávajú (2x1,5b), lesklosť/matnosť povrchu, poškodenie (2x 1b)

III.4 - zhoda kamufláže s originálom - body sa strhávajú                                                                                                                             4 b

Dokladuje sa schémou kamufláže prípadne, fotkami konkrétneho stroja. Posudzuje sa tvarová, rozmerová a pozičná presnosť farebných polí a škvŕn, zhoda farebných odtieňov bez ohľadu na kvalitu vypracovania povrchu. Správnosť odtieňov sa posudzuje s rezervou, body sa strhávajú len pri naozaj výrazne odlišnom odtieni, alebo úplne nesprávne použitej farbe. V prípade doloženia fotodokumentácie aj schémy kamufláže a ich vzájomnému rozporu,  je smerodajná fotodokumentácia.

IV. DETAILY

Body sa strhávajú v rozsahu 0,5 – 1 b za každý, jednotlivý nedostatok, podľa jeho úrovne, čistota a geometria sa hodnotia v bodoch I. a II.

IV.1  POVRCHOVÉ DETAILY                                                                                                                                                                                13 b

IV.1a - pohyblivé časti - body sa iba prideľujú                                                                                                                                                7 b                                   - vyvažovacie plochy /trimy (0,5b)  smerovky, krídielka, výškovky, sklopné nábežné hrany/ sloty, aerodynamické brzdy  (5x a 1b) vztlakové klapky (1,5 b)

Body za pohyblivé časti je možné získať, iba ak sú oddelené, resp. rozhýbané.

IV.1b - povrch konštrukcie - body sa iba prideľujú                                                                                                                                      6 b - nitovanie, plátnový poťah, rytie paneláže (3x a 1b), preplátovanie plechov/ šitie poťahu, drobné vstupy vzduchu, vetracie otvory/ mriežky  (3x a 0,5b), výplety (1,5b)

IV.2  PRIESTORY POSÁDKY                                                                                                                                                                                   6 b

- priestory posádky a ich kryty (vnútorné časti krytov) - body sa pridelia a následne strhávajú

Dosiahnuteľné maximum bodov 4,5-6b sa určí v závislosti od počtu a zložitosti priestorov posádky a ich krytov u konkurenčných modelov.

Model so zatvoreným krytom, môže dostať maximálne 3-4 body za priestory posádky a ich kryty a aj to len v prípade, že je cez kryty do priestorov posádky vidieť.

IV.3  MOTORY A ICH SÚČASTI                                                                                                                                                                             5 b

IV.3a - vonkajšie súčasti motorov  - body sa pridelia a následne strhávajú.                                                                                             3 b

- chladiče, turbokompresory, pomocné motory, vrtule,  výfuky, tankovacie hrdlá, vstupy do motorov + prvý stupeň                        .         kompresora, dýzy

Dosiahnuteľné maximum bodov  1-3b sa určí v závislosti od počtu a zložitosti motorových súčastí u konkurenčných modelov.

IV.3b  - motory - body sa pridelia a následne strhávajú.                                                                                                                               2 b

-samotné odhalené motory

Dosiahnuteľné maximum bodov  1-2b sa určí v závislosti od počtu a zložitosti motorov u konkurenčných modelov.

IV.4  VÝZBROJ A VÝSTROJ                                                                                                                                                                                    8 b

- vonkajšia výzbroj a výstroj - body sa pridelia a následne strhávajú.

- madlá, stupačky, svetlomety, pozičné svetlá, kamery, antény, anténne lanká, výmetnice, rýchlomery, gyroskopy, čidlá, vonkajšie radary,  sirény, pristávacie a kotviace háky alebo oká, vybíjače statickej elektriny, hlavne skrytých guľometov (kanónov), prídavné zásobníky streliva, vonkajšie nábojové pásy                                                                                                                                                         - celé vonkajšie guľomety, kanóny, bomby, torpéda, rakety, prídavné nádrže, kontajnery, závesníky, rebríky, anténne systémy     . radarov, prevádzkové zariadenia, dynamá, tankovacie nadstavce, padáky a ich púzdra

Dosiahnuteľné maximum bodov 4-8 b sa určí v závislosti od počtu a zložitosti vonkajšej výzbroje a výstroje  u konkurenčných modelov.

IV.5  PODVOZOK                                                                                                                                                                                                    6 b

- podvozkové systémy, podvozkové šachty, kryty  podvozkových systémov a ich šácht - body sa pridelia a následne strhávajú.

Dosiahnuteľné maximum bodov  3-6b sa určí v závislosti od  konštrukčnej  zložitosti podvozku u konkurenčných modelov.

IV.7 CELKOVÝ DOJEM                                                                                                                                                                                         +2 b

- body sa prideľujú na základe subjektívneho názoru rozhodcov

Rozhodcovia pridelia body  modelu, ktorý sa im po stránke vyváženosti celkového prevedenia, prevedením patiny, detailov, prípadnej podložky, alebo zvolením zaujímavej, či exotickej predlohy, alebo kamufláže páči. Body sa prideľujú  v rozsahu 0,5 - 2 body.